## Slide 2
Meten… is weten!
Voorbeeld presentatie
van 1 van 10 Good Energy Schools ‘23-’25 Aan te passen aan jouw school
en de resultaten van jullie audits.

## Slide 3
Energie-audit School X

## Slide 4
Wat is onderzocht door de expert?
°1971
Hoofdgebouw
Sporthal
°1983
Refter °1963
Bouwschil: muren, ramen, daken, vloeren
Technieken: stookplaats, verwarmingskringen en luchtgroepen, regeling
Meetcampagne: temperaturen + gebruik van lokalen
Verbruiksanalyse: hoeveel elektriciteit en gas?

## Slide 5
1. Bouwschil
Bij de oude, aluminium ramen is de isolatiewaarde beperkt
Er gaat daardoor veel warmte verloren en er komt condens op de ramen
Overal dubbel glas
Ramen worden binnenkort vervangen

## Slide 6
1. Bouwschil
Soms gaat onnodig warmte verloren
  Raam sportzaal permanent open
  Deur containerklas sluit niet goed
  ‘Hoofdingang’ containerblok C staat vaak open
Relatief eenvoudig op te lossen!

## Slide 7
2. Technieken
Verwarming:
Centrale stookplaats: ok! Goed geïsoleerde leidingen en kleppen, regeling via gebouwbeheersysteem
Stookplaats sportzaal: ketel in orde, maar rest verouderd
Water in kelder
Soms leidingen niet geïsoleerd
Notes: Inertie
Temperatuur snachts + weekend

## Slide 8
2. Technieken
Verwarming:
Handmatige thermostaatkranen
Notes: Inertie
Temperatuur snachts + weekend

## Slide 9
2. Technieken
Verlichting:
Relighting project: TL lampen vervangen door LED (verbruik : 2)
Bewegingsdetectie
Op sommige plaatsen nog TL lampen
Notes: Inertie
Temperatuur snachts + weekend

## Slide 10
3. Meetcampagne
Op zoek naar afwijkingen: te hoge, te lage temperatuur of gebruik verwarming als er niemand aanwezig is (bewegingsdetectie)
Gemeten van 12 januari tot 18 februari
Buitentemperaturen tijdens meetcampagne
08/01 - 22/01
vriestemperaturen
22/01 – 18/02
5 à 10°C

## Slide 11
3. Meetcampagne
Containerklas C5 (aangesloten op stookplaats turnzaal)
Temperatuur
Aanwezigheid
Weekend
23,5 °C
‘s nachts 18-19 °C

## Slide 12
3. Meetcampagne
Containerklas D5 (elektrische vuren)
Temperatuur
Aanwezigheid
Weekend
18°C comfort temperatuur?

## Slide 13
3. Meetcampagne
Lokaal 119
Relatief stabiel regelgedrag – wel weekend?
Hoge
temperaturen
Weekend ?

## Slide 14
4. Verbruiksanalyse
Verbruik elektriciteit en gas bijgehouden via ‘EnergyID’
Kan je thuis ook doen!
Verbruiken in kWh (kiloWattUur = een hoeveelheid energie)
Met 1 kWh kan je:
Een half uur stofzuigen met een stofzuiger (van 2.000 Watt)
5 avonden tv kijken
Een zuinige koelkast 2 dagen laten koelen
25 uur lang een laptop gebruiken
Tot wel 100 keer uw smartphone opladen
Ongeveer 7 kilometer rijden met een elektrische auto
Eén keer de vaatwasser of wasmachine gebruiken

## Slide 15
4. Verbruiksanalyse
Gasverbruik
Jaarlijks gemiddeld 1.075.000 kWh

## Slide 16
4. Verbruiksanalyse
Elektriciteit
Jaarlijks 126.000 kWh
Specifiek verbruik 10,70 kWh / m2
*Bijkomend eigen verbruik PV
2023: 54.000 kWh

## Slide 17
4. Verbruiksanalyse
Elektriciteit: zonne-energie

## Slide 18
Energie-audit door leerlingen School X

## Slide 19
Infrarood thermometer
Chart: 
| 1. Gang gelijkvloers | 13. Gang tweede verdieping | 8. Gang eerste verdieping | inkomhal | overdekte binnen | traphal dicht bij secertaritaat | trappen | voor lift | 10. Lokaal 103 (geschiedenis) | 11. Lokaal 112 (natuurwetenschappen) | 12. Lokaal 119 * | 14. Lokaal 216 (technieklokaal) | 5. Leraarszaal | 6. Secretariaat | 7. Polyvalente zaal | computer lokaal 1 | D1 | D2 | Lokaal 105 | Lokaal 113 | Lokaal 114 | Lokaal 116 | Lokaal 203 | Lokaal 207 | Lokaal 210 | Lokaal 214 | lokaal 7 | 15. Sporthal | 17. Refter | EHBO lokaal | 16. Sporthal - kleedkamer | 3. Toiletten gelijkvloers (jongens) | 4. Toiletten gelijkvloers (meisjes) | toilet | toiletten verdiep 1
Gemiddelde temperatuur | 16.6667 | 17.8833 | 19.4333 | 15 | 16.75 | 14.85 | 16.2 | 17.75 | 18.725 | 16.375 | 17.525 | 18.2125 | 18.8 | 20.5125 | 18.825 | 16.825 | 14.5 | 16.55 | 20.475 | 17.575 | 18.375 | 18.5 | 17.075 | 17.1 | 17.25 | 19.375 | 19.125 | 19 | 16.575 | 20 | 14.8875 | 14.9 | 16.7125 | 18.15 | 16.775
Theorieles
Praktijkles
Notes: Klastemp 19°C

## Slide 20
Chart: 
| 1. Gang gelijkvloers | 13. Gang tweede verdieping | 8. Gang eerste verdieping | inkomhal | overdekte binnen | traphal dicht bij secretariaat | trappen | voor lift | 10. Lokaal 103 (geschiedenis) | 11. Lokaal 112 (natuurwetenschappen) | 12. Lokaal 119 * | 14. Lokaal 216 (technieklokaal) | 5. Leraarszaal | 6. Secretariaat | 7. Polyvalente zaal | computer lokaal 1 | D1 | D2 | Lokaal 105 | Lokaal 113 | Lokaal 114 | Lokaal 116 | Lokaal 203 | Lokaal 207 | Lokaal 210 | Lokaal 214 | lokaal 7 | 15. Sporthal | 17. Refter | EHBO lokaal | 16. Sporthal - kleedkamer | 3. Toiletten gelijkvloers (jongens) | 4. Toiletten gelijkvloers (meisjes) | toilet | toiletten verdiep 1
Plafond | 17.7667 | 18.6333 | 19.8333 | 16 | 17.7 | 17 | 17 | 20.1 | 16.85 | 18.6 | 18.6 | 20.85 | 21.25 | 23.1333 | 18.5 | 16 | 17.2 | 21.5 | 18.3 | 19.1 | 20 | 17.5 | 16.5 | 16.7 | 21 | 20.9 | 23.2 | 19.2 | 20 | 14.85 | 15.5667 | 17.55 | 17.5 | 17.4
Infrarood thermometer
Theorieles
Praktijkles
Notes: Klastemp 19°C

## Slide 21
Infrarood thermometer
Chart: Warmteverlies? (binnenmuur - buitenmuur)
| 1. Gang gelijkvloers | 13. Gang tweede verdieping | 8. Gang eerste verdieping | inkomhal | overdekte binnen | traphal dicht bij secertaritaat | trappen | voor lift | 10. Lokaal 103 (geschiedenis) | 11. Lokaal 112 (natuurwetenschappen) | 12. Lokaal 119 * | 14. Lokaal 216 (technieklokaal) | 5. Leraarszaal | 6. Secretariaat | 7. Polyvalente zaal | computer lokaal 1 | D1 | D2 | Lokaal 105 | Lokaal 113 | Lokaal 114 | Lokaal 116 | Lokaal 203 | Lokaal 207 | Lokaal 210 | Lokaal 214 | lokaal 7 | 15. Sporthal | 17. Refter | EHBO lokaal | 16. Sporthal - kleedkamer | 3. Toiletten gelijkvloers (jongens) | 4. Toiletten gelijkvloers (meisjes) | toiletten verdiep 1
binnenmuur - buitenmuur | 2.5 | 1.6333 | 1.4 | 3 | 0.1 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 3.85 | -1.5 | 1.35 | 5.55 | -0.2 | 0.56667 | 3.8 | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0.25 | 4 | 3.4 | 1.3 | 1 | 2.5 | 2 | -2 | 8.2 | 1 | 1.2333 | 1.2167 | 0.7 | 1.6
Verwarmde ruimtes
Notes: Lokaal 112 niet betrouwbaar: op zelfde moment buitenmuur 15°C en 11°C door 2 verschillende groepjes
Spreiding leraarszaal zou wel kunnen: koude buitenmuur werd om 9h ‘s ochtends gemeten, toen het buiten misschien 3 °C was; de iets warmere buitenmuur in de namiddag Refter: wel héél lage T binnenmuur (7°C) bij 1 van de metingen, maar ook bij de andere meting is er 6,3 °C verschil tussen binnen en buitenmuur

## Slide 22
Verwarming
Chart: Welk type kraan op de radiator?
| Er zit geen kraan op de radiator | Thermostatische kraan (met aanduiding 1 - 5)
 | 1 | 72
Chart: Zijn er dikke gordijnen tegen de kou?
| Ja | Er zijn gordijnen, maar ze zijn niet dik | Nee
 | 23 | 13 | 42
Notes: 18 verschillende lokalen onderzocht
95 ingaves

## Slide 23
Verwarming
Chart: Staan er voorwerpen op of tegen de radiatoren?
| Ja | Nee
 | 25 | 53
Chart: Zit er reflecterende radiatorfolie achter de radiatoren?
| Ja | Nee
 | 2 | 76
Notes: 18 verschillende lokalen onderzocht
95 ingaves

## Slide 24
Verlichting
Chart: Welk soort verlichting is er in dit lokaal?
| TL lampen | Spotjes | Peertje
 | 49 | 26 | 3
Chart: Werkt de verlichting met een bewegingssensor of schakelaar?
| Schakelaar | Bewegingssensor
 | 57 | 19
Chart: Kunnen sommige lampen apart aan of uit gezet worden?
| Ja | Nee, alle lampen gaan samen aan of uit.
 | 48 | 28
Notes: 18 verschillende lokalen onderzocht
95 ingaves

## Slide 25
Verlichting
Chart: Zijn de muren donker of licht?
| Licht | Donker
 | 58 | 18
Chart: Hangen er dingen tegen of voor het raam waardoor het daglicht niet binnenkomt?
| Ja | Nee
 | 17 | 59
Notes: 18 verschillende lokalen onderzocht
95 ingaves

## Slide 26
Luxmeter (lichten uit of aan)
Chart: Minimum lichtsterkte (lux)
| 11. Lokaal 112 (natuurwetenschappen) | 11. Lokaal 112 (natuurwetenschappen) | 12. Lokaal 119 * | 12. Lokaal 119 * | 14. Lokaal 216 (technieklokaal) | 14. Lokaal 216 (technieklokaal) | 18. Containerklassen - C5 * | 19. Containerklassen - D5 * | 19. Containerklassen - D5 * | 2. Lokaal 2 (studielokaal) | 2. Lokaal 2 (studielokaal) | C4 | computer lokaal1 | D2 | Lokaal 105 | Lokaal 106 | Lokaal 113 | Lokaal 114 | Lokaal 114 | Lokaal 114 | lokaal 114 | Lokaal 116 | lokaal 117 | Lokaal 207 | Lokaal 210 | lokaal 3 | Lokaal 7
Lichten UIT | 90 | 26 | 263 | 31 | 28 | 90 | 40 | 3 | 259 | 778 | 0 | 35 | 1 | 34 | 6 | 15 | 17 | 317 | 217 | 193 | 700 | 260 | 250 | 77 | 71 | 83 | 134
Lichten AAN | 628 | 364 | 263 | 263 | 750 | 710 | 230 | 420 | 181 | 887 | 227 | 525 | 338 | 146 | 657 | 450 | 347 | 80 | 389 | 446 | 1000 | 260 | 580 | 446 | 372 | 302 | 878
KLASLOKALEN
Notes: Verlichting. Donkere lokalen: 119; C5; D5; D2; 116; studielokaal?

## Slide 27
Luxmeter (lichten uit of aan)
Zijn er bij deze TL-lampen reflectoren die het licht naar beneden reflecteren?:
Lokaal 119: Ja én nee
D5: ik weet het niet
Studielokaal: Nee – we weten het niet
Zijn de muren donker of licht?
Lokaal 116: donker én licht?
Hangen er dingen tegen of voor het raam waardoor het daglicht niet binnenkomt?
D5: nee/ja
Studielokaal: nee/ja
Lokaal 116: nee/ja
Notes: Verlichting. Donkere lokalen: 119; C5; D5; D2; 116; studielokaal?

## Slide 28
Luxmeter (lichten uit of aan)
Chart: Minimum lichtsterkte (lux)
| 1. Gang gelijkvloers | 13. Gang tweede verdieping | 13. Gang tweede verdieping | 8. Gang eerste verdieping | 8. Gang eerste verdieping | 9. Gang eerste verdieping, zijbeuk
Lichten uit | 889 | 106 | 770
Lichten aan | 232 | 1009 | 770 | 544 | 10.1 | 251
GANGEN
Notes: Verlichting. Donkere lokalen: 119; C5; D5; D2; 116; studielokaal?

## Slide 29
Debietzakjes
Chart: Debiet kranen en douches (L/min)
| EHBO lokaal | 1. Gang gelijkvloers | 5. Leraarszaal | 14. Lokaal 216 (technieklokaal) | 11. Lokaal 112 (natuurwetenschappen) | Lokaal 113 | 12. Lokaal 119 * | lokaal 101 | Lokaal 106 | lokaal 116 | Lokaal 207 | Lokaal 210 | lokaal 214 | 17. Refter | 6. Secretariaat | 16. Sporthal - kleedkamer | 15. Sporthal - douche | 3. Toiletten gelijkvloers (jongens) | 4. Toiletten gelijkvloers (meisjes) | toilet verdiep 1
 | 3 | 4 | 5.6667 | 2.4333 | 13.6 | 5 | 15 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5.5 | 4.25 | 4.875 | 5.5 | 5.25
Lekkende kranen?
Lokaal 112
Lokaal 113
Toiletten gelijkvloers jongens
Notes: Verlichting. Donkere lokalen: 119; C5; D5; D2; 116; studielokaal?

## Slide 30
Wattmeter
Chart: Welke toestellen?
| Computer / laptop / chromebook | Monitor / computerscherm | Chromebook-kar | Diepvries | koelkast | koffieapparaat | piano | Beamer | digibord | kolomboor | kopieermachine | Radio | soldeerbout | verwarming | waterkoker
 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Zat de stekker van dit toestel al in het stopcontact?
| Ja | Nee
 | 24 | 9
Chart: Hoe is het toestel aangesloten?
| Rechtstreeks in het stopcontact | In een stekkerdoos zonder schakelaar | In een stekkerdoos met schakelaar
 | 15 | 7 | 2